TP-205 LITHIUM POLYMER BALANCER

User’s Guide

TP-205 advance balancing technology provides active balancing and safer charging for your Li-Poly batteries, it is important to read the manual and use the balancer correctly

Use this balancer for 2 to 5 cell pack ONLY (for 6 to 10 cell pack, please use TP-210 balancer)

Features:

- Auto cell detect for any 2 to 5 cells pack

- Check and display battery conditions

- Imbalance voltage warning

- Over voltage warning

- LED(s) display each cell in bleeding/balancing

- Alerts full charge status

7.   Provided data port to interface to TP-charger or other options

Auto Checking battery pack conditions:

1.    Plug Li-poly Pack into the Balancer connector( 4 or 6 pins)

(Allows only one connector plug-in either 4pin or 6pins)

- Wait 4-5 sec until the balancer displays battery pack conditions as below:

Aspetta 4/5 sec dopo aver collegato il pacco e valuta la condizione del pacco come indicato di seguito:

A: Imbalance under 0.03V: yellow status LED “on”, red LED(s) “on” Squilibrio sotto 0,03V: led status giallo acceso e led(s) rosso acceso Per quanto tempo???? Allows normal charging Carica normale consentita B: Imbalance 0.03 to 0.2V: yellow status LED”off”, red LED(s) flash for 5 seconds Squilibrio compreso tra 0,03V e 0,2V: led status giallo spento e led(s) rosso lampeggiante per 5 secondi Con quale frequenza??? For 800mAh and larger pack, charge at 0.5A to condition/ balance the pack Per pacchi da 800 mAh in su, caricare a 500 mAh per bilanciare il pacco For smaller than 800mAh pack, charge at 0.3A to condition/ balance the pack Per pacchi inferiori a 800mAh caricare a 300 mAh Monitor the pack during charging, if the pack becomes balanced during charging, you may then charge with normal rate Se durante la carica il pacco risulta bilanciato, è possibile impostare qualunque tasso C: Imbalance over 0.2V: yellow status LED’off”, red Cell LED(s) flash for 60 seconds Squilibrio sotto 0,2V: led status giallo spento e led(s) rosso lampeggiante per 60 secondi Con quale frequenza??? Battery may require repair, please investigate battery pack or you may attempt to repair the pack by 300mAh balancing/conditioning charge (Please monitor throughout charging) Il pacco deve essere riparato; provare a bilanciarlo con carica da 300 mAh (controllare il pacco durante la carica) Additional audio alert: Cell voltage below 3.2V, audio beeps for 5 seconds Cell voltage over 4.3 V, audio beeps continuously Ulteriori segnali sonori di allarme: Cella con voltaggio sotto i 3,2V, segnale acustico intermittente per 5 secondi Cella con voltaggio sopra i 4,3V, segnale acustico intermittente continuo

<Charging battery pack>

### <Caricare il pacco batteria>

- After checking the battery, connect the battery power lead to the charger, select

charge rate according to battery capacity and battery condition (see previous page)

Dopo il controllo della batteria, collega la batteria al CB, selezionando il tasso di carica prescelto in funzione della capacità e delle condizioni (vedi la pagina precedente) della batteria

- Full charge alerts: Multi Tone beep and “STATUS LED” solid ON (Stop charge or   wait until charge is completed)

Allarme di carica completa: beep multi-tono a led Status acceso (interrompere la carica oppure attendere che la carica sia terminata)

- Over charge warning (Any cell voltage over 4.3V): Double beep and “STATUS LED” flash (Stop charging immediately)

Avvertimento di carica eccessiva (voltaggio di cella superiorea 4,3V): doppio beep e led Status lampeggiante (interrompere la carica immediatamente)

- Imbalance over 0.2V while charging: Cell LED(s) are flashing and beeping for 10sec, this will be repeated every minute until conditions change(reduce charge rate to 0.5A and carefully monitor charging condition)

Squilibrio oltre 0,2V raggiunto durante la carica: led(s) della cella lampeggiante e beep per 10 sec, ciò si ripeterà ogni minuto fino alla carica impostata (???) (ridurre il tasso di carica fino a 0,5A (sono 500 mAh???) e controllare le condizioni durante la carica

<Charging with pulse charger (AstroFlight 109)

1.    Charge completion alerts may be activated during phase 3

<Self Balancing>

<Autobilanciamento>

- Plug balancer connector to balancer- do not charge battery

Collegare il connettore del pacco al TP-205 – Non caricare il pacco

- Balancer will bleed/balance if balancing is necessary(LED’s flashing)

Il TP-205 provvederà a bilanciare le celle se necessario (i led lampeggeranno)

<Precautions>

<Precauzioni>

- Do not connect 4 pin and 6 pin connectors at a same time

Non connettere mai entrambi I connettori contemporaneamente

- Do not connect 2 balancers to a single pack

Non connettere mai 2 bilanciatori ad un solo pacco

- Do not use in a vehicle

Non usare all’interno di un veicolo

- Do not use in direct sun light

Non esporre ai raggi diretti del sole

- Do not use when ambient temperature is extremely high

Non usare a temperature ambienti molto alte

- Use and store in a dry environment

Usare e conservare in ambienti asciutti

- Un-plug balancer from the Li-poly pack when not in use.

Disconnettere il pacco dal bilanciatore se non in uso

<Specifications>

1   0.1% reference voltage controlled by micro-computer chip

2   Balance cells: 2 to 5 cells in series

3   Balance start voltage:4.1V or 3.2V for >0.03V imbalance

4   Bleeding current: Max 420mA

5   Imbalance control voltage:+/- 0.005V

6   Under voltage warning: 3.2V +/- 0.01V

7   Over voltage warning: 4.3V

8   Full charge indicator: One or more cell 4.2V and all others within 0.01V

- Size:1.5” x 3.52” x 0.54”(38mm x 90mm x 14mm)

- Auto balance +/- 0.005V(cell voltage >4.1V/cell)

- Auto balance +/- 0.015V(cell voltage <4.1V/cell)

Pack connection diagram